## Slide 1
高中 · 机器人运动学入门课
机械臂运动学
Robotic Arm Kinematics with Trigonometry
一门课只讲一件事：机械臂的运动学，本质上就是三角函数。
适用对象：高中（有三角函数基础 · 会一点 Python）
课时安排：5 课时（M1 两课时 · M2 一课时 · M3 两课时）
配套机型：UR5（主力）· 宇树 R1（对照）
版 本：v1.0 · 2026 秋季学期
θ
L
末端 (x, y)
底座

## Slide 2
本讲内容
目录
机械臂运动学 · 前三讲（高中版）
02 / 21
CONTENTS
三章
五课时
每一章只回答一个驱动问题。
先建立直觉，再推公式，最后写代码验证。
机械臂运动学 · 前三讲（高中版）
01
机械臂怎么“知道”手在哪？
正/逆运动学 · 关节空间与笛卡尔空间 · UR5 与宇树 R1 实物对照
P3–P7
02
单位圆与“角度坐标”
sin/cos 就是坐标 · 弧度制 · 反解角度为什么必须用 atan2
P8–P12
03
平面正运动学：1R → 2R → 3R
角度累加 · 向量相加 · 可达空间为什么是一个圆环
P13–P20

## Slide 3
01
机械臂怎么“知道”手在哪？
正运动学 FK · 逆运动学 IK
关节空间 · 笛卡尔空间
两台真实机械臂
第 1 章 对应页码 P3 – P7 ｜ 2 课时

## Slide 4
一台只有关节的机器，凭什么知道自己的手在哪
M1 · 驱动问题
第 1 章 · M1 机械臂怎么“知道”手在哪？
04 / 21
驱动问题
机械臂只有几个“会转的关节”，它怎么知道自己的手在空间的什么地方？
它没有眼睛。
唯一能读到的数字，是每个关节当前的角度。
A
已知角度 → 求位置
六个关节角都读出来了，末端现在落在哪？这叫正运动学 FK。
B
已知位置 → 求角度
想让手精准到达某个点，每个关节该转多少度？这叫逆运动学 IK。
这两个方向相反的问题，恰好是一道纯粹的三角几何题 —— 本课程的全部内容都围绕这句话展开。

## Slide 5
关节空间 ↔ 笛卡尔空间：一次双向翻译
M1 · 核心概念
第 1 章 · M1 机械臂怎么“知道”手在哪？
05 / 21
关节空间
(θ₁, θ₂, …, θ₆)
电机的“命令”
笛卡尔空间
(x, y, z)
我们的“目标”
FK
IK
两个空间之间，只有这一次双向翻译 —— 它就是运动学的全部内容
FK：一定有唯一答案
IK：可能多解 / 可能无解
FK 好算，IK 难算 —— 原因下一栏讲
谁在用哪个空间？
电机与伺服驱动器只听得懂角度；而我们人只会说“把手放到桌子上面”。
运动学就是这两种语言之间的翻译官。
为什么 FK 好算、IK 难算？
FK 是“顺着走”：角度唯一决定位置。
IK 是“倒着找”：同一个位置常常有好几组关节角都到得了。

## Slide 6
两台真实机械臂：一台“乖”、一台“多一只手”
M1 · 实物对照
第 1 章 · M1 机械臂怎么“知道”手在哪？
06 / 21
先看数据：两台机器的规格差异，直接决定了后面公式的难度
项目 | UR5（主力机型） | 宇树 R1 机械臂（对照机型）
出身 | 丹麦 Universal Robots · 经典工业协作臂 | 杭州宇树科技 · 人形机器人 R1 的机械臂
自由度 | 6 | 7
负载 / 自重 | 5 kg / 18.4 kg | 2 kg / 5.5 kg
名义工作半径 | 850 mm | 约 650 mm
重复定位精度 | ±0.1 mm | —
关节轴排布 | 6 个关节全部绕自身 z 轴（z z z z z z） | 混合（-z x y x y -x -z）
末端参考系 | tool0（法兰中心） | Link7
判断：自由度多一个 ≠ 更强
多出来的那 1 个自由度，换来的是“同一个目标有多种姿势可选”，代价是解空间更难算。
反直觉伏笔（M10 揭开）
实测：UR5 最后三轴并不交于一点（轴 4 与轴 6 平行，相距 94.65 mm）；R1 反而近似交于一点（偏差 5.0 mm）。

## Slide 7
用数字说话：零位在哪，能伸多远
M1 · 实测数据
第 1 章 · M1 机械臂怎么“知道”手在哪？
07 / 21
末端可达半径（同一根数轴，同一比例）
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
m
UR5 0.036 – 1.028 m
宇树 R1 0.013 – 0.542 m
R1 的整段可达范围，全部落在 UR5 的范围之内
零位末端位置（全部关节角 = 0）
UR5：(0.817, 0.191, −0.005) m，距底座 0.839 m
宇树 R1：(0.003, −0.034, 0.193) m，距底座 0.196 m
数据来源：两台机器官方 URDF 模型，由 armblocks 直接实测
判断：臂展是选型的第一硬约束
R1 的整段可达范围都被 UR5 包在里面；UR5 能伸到接近 1 米，R1 只能到 0.54 米。
所以“哪个更好”这个问题本身没意义 —— 先看你要够多远。

## Slide 8
02
单位圆与“角度坐标”
sin / cos 就是坐标
弧度制与换算
atan2 与象限
第 2 章 对应页码 P8 – P12 ｜ 1 课时

## Slide 9
转一圈，末端画出什么？
M2 · 驱动问题
第 2 章 · M2 单位圆与“角度坐标”
09 / 21
驱动问题
只知道“一根连杆多长、转了多少度”，怎么算出它末端的坐标？
要把它变成一行代码：
polar_to_xy(L, theta)
先猜再验：长 0.3 m 的连杆，你猜它末端在哪？
转过的角度 θ | 0° | 90° | 180° | 270°
我猜末端的 (x, y) | ？ | ？ | ？ | ？
跑完代码后的真值 | ？ | ？ | ？ | ？
误差 / 差异原因 |  |  |  | 
判断：轨迹是“圆”不是巧合
圆的方程本身就是 sin / cos —— 记住这句话，它就是整门课的世界观起点。

## Slide 10
单位圆上，sin 和 cos 就是坐标
M2 · 核心概念
第 2 章 · M2 单位圆与“角度坐标”
10 / 21
(cos θ, sin θ)
cos θ
sin θ
θ
半径 = 1
x
y
从 x 轴正方向逆时针转过 θ，落点就是 (cos θ, sin θ)
横向 = cos θ，纵向 = sin θ
sin / cos 不是“先有三角形再算边长”，而是直接给出了一个点的位置。
把半径从 1 放大到 L
两个坐标同乘 L，就得到连杆末端：
x = L · cos θ
y = L · sin θ
L 决定“能伸多远”，θ 决定“伸向哪边”
这就是极坐标 (L, θ) 与直角坐标 (x, y) 之间的翻译。

## Slide 11
弧度制：数学里的“天然单位”
M2 · 单位换错，全盘皆错
第 2 章 · M2 单位圆与“角度坐标”
11 / 21
角度制 ↔ 弧度制
角度制 | 弧度制
一整圈 · 360° | 2π
平角 · 180° | π
直角 · 90° | π / 2
本讲常用 · 30° | π / 6 ≈ 0.5236
换算口诀
弧度 = 角度 × π ÷ 180
角度 = 弧度 × 180 ÷ π
写代码时的标准动作
θ_rad = θ_deg × π / 180
为什么非要用弧度？
因为只有弧度制下才有“弧长 = 半径 × 角度”这么干净的关系。角度制下要多带一个 π/180 的尾巴，所有公式都会变脏。
判断：Python 只吃弧度
math.sin / numpy.cos 接收的都是弧度。写代码前先换算：
np.radians(30) → 0.5236

## Slide 12
已知坐标求角度：为什么不能用 arctan
M2 · 唯一的坑
第 2 章 · M2 单位圆与“角度坐标”
12 / 21
反解要做两步：长度用勾股定理，角度必须用 atan2
点 | y / x 的比值 | arctan(y/x) 给出 | 真实角度
(1, 1) | 1 | 45° | 45° 正确
(−1, −1) | 1 | 45° 错误 | 225°（或 −135°）
正确的两步
L = √(x² + y²)
θ = atan2(y, x)
L 用勾股定理，θ 用 atan2
判断：为什么 atan2 不会错
arctan 只看 y/x 的比值，比值一样就分不清象限。(1,1) 和 (−1,−1) 的比值都是 1，它只能都返回 45°。
atan2(y, x) 同时看 x 和 y 各自的符号，能自动分辨四个象限，返回值范围 (−π, π]。
凡是“已知坐标求角度”，一律用 atan2。

## Slide 13
03
平面正运动学：1R → 2R → 3R
角度累加 θ₁ + θ₂
向量相加
可达空间是圆环
第 3 章 对应页码 P13 – P20 ｜ 2 课时

## Slide 14
第二根连杆的角度，是相对谁的？
M3 · 驱动问题
第 3 章 · M3 平面正运动学：1R → 2R → 3R
14 / 21
θ₁
θ₂
L₁
L₂
末端 (x, y)
关节 1
关节 2
x
y
虚线 = 第一根连杆的延长线，θ₂ 就从这里量起
A
θ₂ 是相对地面的（相对 x 轴）
这样定义“每个关节各管各的，互不影响”。
B
θ₂ 是相对第一根连杆的
第二根要“叠加”在第一根已经转过的角度上。
判断：答案是 B —— 相对角度
第二个关节的电机就装在第一根连杆的末端上，它转动时坐标系已经跟着转过了。
所以第二根连杆的绝对方向 = θ₁ + θ₂

## Slide 15
2R 正运动学：两段向量首尾相接
M3 · 核心概念
第 3 章 · M3 平面正运动学：1R → 2R → 3R
15 / 21
θ₁
θ₂
L₁
L₂
合向量
末端 (x, y)
原点
关节 2
x
y
虚线 = 两段向量之和，也就是末端的真实位置
第一段的末端，就是第二段的起点
x = L₁cos θ₁ + L₂cos(θ₁+θ₂)
y = L₁sin θ₁ + L₂sin(θ₁+θ₂)
唯一的易错点
第二段里写的是 cos(θ₁+θ₂)，不是 cos(θ₂)。
写错这一个括号，整个末端位置就全错了。
角度累加 = 复合旋转 —— 这就是后面“变换链”思想的雏形。

## Slide 16
从 2R 到 nR：多一段，就多累加一个角
M3 · 推广
第 3 章 · M3 平面正运动学：1R → 2R → 3R
16 / 21
3R：再套一层
x = L₁cos θ₁ + L₂cos(θ₁+θ₂)
+ L₃cos(θ₁+θ₂+θ₃)
y = L₁sin θ₁ + L₂sin(θ₁+θ₂)
+ L₃sin(θ₁+θ₂+θ₃)
规律只有一句话
第 i 段用的角度是前面所有角度之和：θ₁ + θ₂ + … + θᵢ。
记住这一句，就不需要背 3R、4R、5R 的公式。
写成循环：fk_nR 能算任意多段
def fk_nR(lengths, angles):
x = y = 0.0
acc = 0.0 # 累计角度
for L, a in zip(lengths, angles):
acc += a # ← 累加！
x += L * np.cos(acc)
y += L * np.sin(acc)
return x, y
判断：这十几行已经够用了
把它从平面搬到三维、把 cos/sin 换成旋转矩阵，就是 M8 的变换链。

## Slide 17
可达空间：为什么是一个圆环
M3 · 能力边界
第 3 章 · M3 平面正运动学：1R → 2R → 3R
17 / 21
0.08
内边界 r_min（m）
两段反向：|L₁ − L₂| = |0.30 − 0.22|
0.52
外边界 r_max（m）
两段同向：L₁ + L₂ = 0.30 + 0.22
r_max = 0.52
r_min = 0.08
末端可达区域
这个环里每一点都到得了
L₁ = 0.30 m L₂ = 0.22 m ｜ 圆环：0.08 ≤ r ≤ 0.52（单位 m）
为什么是“环”，不是“圆”？
两段同向能伸到 0.52 m，两段反向只能缩到 0.08 m —— 中间的距离都取得到。
但最里面那一小圈（r 小于 0.08 m）永远够不到，因为第一段连杆自己就有 0.30 m。
判断：这两个数就是这台臂的能力边界
外边界由“能不能伸直”决定，内边界由“能不能缩回来”决定 —— 它们只和连杆长度有关，和角度无关。

## Slide 18
动手：把公式写进 fk_2r
M3 · 上机任务
第 3 章 · M3 平面正运动学：1R → 2R → 3R
18 / 21
打开 armblocks/blocks/planar.py，补全下面这个函数的两行核心代码
def fk_2r(L1, L2, q1, q2):
"""平面两连杆正运动学：关节角 → 末端坐标
q1 : 第一根连杆与 x 轴的夹角（弧度）
q2 : 第二根连杆相对第一根的夹角（弧度）
"""
# TODO(M3): 两段向量相加
x = ________________________________
y = ________________________________
return float(x), float(y)
① 角度要对
第二段必须用 np.cos(q1 + q2)，而不是 np.cos(q2)。
② 类型要对
返回 float(x), float(y)，不要返回 numpy 标量，否则测试可能失败。
③ 单位要对
输入角度是弧度。写测试时记得先 np.radians(30)。

## Slide 19
预测—验证：扫描 θ₂，看 r 怎么变
M3 · 探究实验
第 3 章 · M3 平面正运动学：1R → 2R → 3R
19 / 21
固定 θ₁ = 0°，让 θ₂ 从 0° 扫到 180°：末端到原点的距离 r 会怎么变？
r = 0.52（θ₂ = 0°，伸得最远）
r = 0.08（θ₂ = 180°，缩得最短）
0°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
0.1
0.3
0.5
r /m
θ₂
洞察：r 在 [0°, 180°] 上严格单调减小
第二段先“绕出去”再“收回来”，所以曲线是光滑下滑、没有回升。
关键结论：r 只取决于 θ₂ —— 把 θ₁ 改成 90° 再做一次，r 的曲线一模一样。
六个可手算的校验点 | (0°, 0°) | (0°, 90°) | (90°, 0°) | (90°, −90°) | (35°, 60°) | (0°, 180°)
末端 (x, y) / m | (0.5200, 0.0000) | (0.3000, 0.2200) | (0.0000, 0.5200) | (0.2200, 0.3000) | (0.2266, 0.3912) | (0.0800, 0.0000)

## Slide 20
速查卡：把三节课压缩成一页
总结
机械臂运动学 · 前三讲（高中版）
20 / 21
CHEAT SHEET
四条
速查
①② 是概念，③④ 才是新公式。只背公式不理解 ①②，遇到真机就不知道自己在算哪个空间。
M1 – M3 · 打地基
1
FK 与 IK 方向相反
FK：关节角 → 末端位置，一定有唯一答案；IK：末端位置 → 关节角，可能多解、可能无解。
2
两个空间，两种语言
关节空间用角度（电机听得懂）；笛卡尔空间用坐标（人说得清）。运动学就是这两个空间之间的翻译官。
3
一根连杆的翻译公式
正向：x = L·cos θ，y = L·sin θ 反向：L = hypot(x, y)，θ = atan2(y, x)
4
多段连杆：角度要累加
第 i 段用 θ₁ + … + θᵢ；可达空间是圆环 |L₁ − L₂| ≤ r ≤ L₁ + L₂（L₁=0.30、L₂=0.22 时是 0.08 ~ 0.52 m）。

## Slide 21
下一步
从平面，走进三维
平面的 fk_nR 只要把 cos / sin 换成旋转矩阵、把角度累加换成矩阵连乘，就是三维的变换链（M8）。
今天埋下的两个伏笔 —— UR5 不是球形手腕（M10）、一个目标可能有两组解（M4）—— 都会在后面的课里用数据拆开。
课后立刻能跑：python demos/demo_planar_2r.py
课程代码与讲义：github.com/AlionFan/arm-kinematics-course
平面（2R）→ 三维（6R / 7R）
末端